## Slide 1: Hur kan miljöpåverkan av transporter minskas?
Mindre miljöpåverkan genom;
  Minska bränsleförbrukning
  Effektivare användning av fordon
  Framkomlighet
  Alternativa drivmedel

## Slide 2: Hur kan miljöpåverkan av transporter minskas?
Alternativa drivmedel
  Motorutveckling
  Bränslealternativ
  Tillgång på bränsle
  Kostnad

## Slide 3: Drivmedel tunga vägfordon
Fossila drivmedel
  Petroleum produkter
  Naturgas
    LNG Liquefied Natural Gas
    CNG Compressed Natural Gas
Förnyelsebara drivmedel
  Drivmedel som i huvudsakligen tillverkas av förnybar råvara.
    Tex matrester och spannmål
  Ex på förnyelsebara drivmedel
    Biodiesel
    Etanol
    Biogas

## Slide 4: Drivmedel
Elektricitet
  Uppladdningsbara batterier
  Fler batterier – Större räckvidd
Vätgas
  Fordon där batterierna är utbytta mot en vätgastank och en bränslecell
Hybrid
  El och diesel

## Slide 5: Drivmedel
Fossila drivmedel/Ej förnyelsebara
  Diesel
    kolväteblandning framställd genom destillation av petroleum/råolja
Biodiesel
  Samlingsnamn FAME fettsyrametylestrar
  Biologiska oljor
    Raps, soja eller majs
  Diesel Miljöklass 1 B7/B10
    Biodiesel
    Innehåller 7%
    RME raspmetyester
    HVO Hydrerade Vegetabiliska Oljor
    Mest förekommande dieseln

## Slide 6: Drivmedel
Förnyelsebara drivmedel
  Biodiesel 100
  RME 100
    Raps
    Växthusgasreducering ca 60%
    Fotosyntes
    Ogiftigt
    Ej brandfarlig
  Mat eller drivmedel?
Notes: Renewable Fuel
Biodiesel 100 – 100% biodiesel
https://en.wikipedia.org/wiki/Biodiesel_standard
RME 100 – Rapeseed methyl ester

## Slide 7: Drivmedel
Förnyelsebara drivmedel
  Biodiesel HVO
    Hydrerade Vegetabiliska Oljor
    Kemiskt en kopia av vanlig diesel
    Vegetabiliska oljor och djurfetter
    Kan blandas in i ex B7 diesel
    HVO 100
    Reducerar växthusgaserna med 90%
Notes: Hydrogenated Alkane Renewable Fuel
Biofuel HVO - Hydrogenated Vegetable Oils
Diesel fuel created by hydrotreating is green diesel and is distinct from th biodiesel mad through esterification
Chemically a copy of regular diesel
Vegetable oils and animal fats
Can be mixed into e.g. B7 diesel
HVO 100
Reduces greenhouse gases by 90%

## Slide 8
HVO Preems Evolution diesel
30 – 50% HVO
Tallolja - en restprodukt från massabruken
Piteå-anläggning i SunPine förädlas talloljan Metanol tillförs
Destilleras talloljan under vakuum, för att skilja råtalldieseln från återstoden tallbeck.
Råtalldieseln till Preems raffinaderi i Göteborg

## Slide 9
HVO Preems Evolution diesel - Framtid
Tillgången på tallolja är begränsad
Idag tallolja - imorgon något helt annat
Försök med avfall, friteringsolja, alger
Bygga om raffinaderiet för året-runt-kvalitet, med bättre köldegenskaper

## Slide 10: Drivmedel
PFAD Palmolja
  Palm Fatty Acid Distillate
  Restprodukt
    Livsmedel
    Oätliga fettsysror
  Avskogning
    3 – 5% av palmoljeraffinaderiens totala produktionsvolym
Notes: PFAD Palm Oil – Palm Fatty Acid Distillate
Residual Product – Foods, Inedible fatty acids
Deforestation 砍伐森林 - 3 – 5% of the palm oil refinery's total production volume

## Slide 11: Drivmedel
Ad Blue
  Reducerar utsläpp
  Utsläppen blir till
    Kväve och vatten
Notes: .AdBlue – Diesel Exhaust Fluid / DEF
Reduces Emissions – Emissions become nitrogen and water

## Slide 12
ED95 - ETANOL I TUNGA FORDON
Består av 95 % etanol och 5 % tillsats av tänd förbättrare, smörjmedel och korrosionsskydd.
Tillverkas av alla socker- och cellulosainnehållande råvaror.
Förbränningsmotor - samma typ som diesellastbil. Högre drivmedelsförbrukning i liter.
Fordon: ED95 används sedan lång tid i stadsbussar, bland annat i Stockholms innerstad.
Brist på tankställen
Notes: ED95 – Ethanol Fuel Mixtures
Consists of 95% ethanol and 5% addition of ignition improver, lubricant and corrosion protection.
Manufactured from all sugar and cellulose-containing raw materials.
Internal combustion engine - same type as diesel truck. Higher fuel consumption in liters.
Vehicles: ED95 has been used for a long time in city buses, including in Stockholm's inner city.
Lack of gas stations

## Slide 13: Drivmedel
https://www.youtube.com/watch?v=0h7-5VFqwuI&t=93s&ab_channel=Lantm%C3%A4nnenAgroetanol
https://www.youtube.com/watch?v=l5g_BYMdSUI

## Slide 16: Diesel och ED95
En distributionsbil 18 ppl kör c:a 5 000 mil per år
Förbrukning för en dieselbil är 3,6 l/mil
En dieseldriven bil (inblandning av 25 % biodrivmedel) släpper ut 46ton CO2/år.
Kostnad per mil är idag (20 sek/l) 72 sek/mil
En distributionsbil 18 ppl kör c:a 5 000 mil per år
Förbrukning för för en ED95 bil är 5,76 l/mil
En ED95 driven bil släpper ut 21ton CO2/år.
Kostnad per mil är idag (17,80 sek/l) 102,53 sek/mil
        Källa GLC
Notes: Källa GLC

## Slide 17: Drivmedel
Politik, miljömål och drivmedel
Reduktionsplikt
  Ökad inblandning av biodrivmedel
    40% 2030
  Skattereduktion togs bort på befintliga biodrivmedel
  Förutom HVO100, RME100 och ED95
  Ny skatt på de nya drivmedlen
    Med högre inblandning av biodrivmedel
Notes: Politics, environmental goals and fuel
Duty to reduce:
Increased use of biofuels - 40% in 2030
Tax reduction was removed on existing biofuels
In addition to HVO100, RME100 and ED95
New tax on the new fuels
With higher admixture of biofuels

## Slide 18: Naturgas

## Slide 19: Biogas

## Slide 20: Gas
Fordonsgas
Samlingsnamn på
  Naturgas
  Biogas
CNG Compressed Natural Gas
  Komprimerad naturgas
LNG Liquid Natural Gas
  Flytande naturgas
LBG Liquid Biogas
  Flytande biogas
Notes: Vehicle gas
Collection name of - Natural gas, Biogas
CNG Compressed Natural Gas - Compressed natural gas
LNG Liquid Natural Gas - Liquid natural gas
LBG Liquid Biogas - Liquid biogas

## Slide 21: Gas
LNG Terminal i Göteborg 2015
Hållbarhet
LNG Fartyg
Vidare transport
  Väg
  Tåg
  Anslutning till stamnätet för gas
Notes: LNG Terminal in Gothenburg 2015
sustainability
LNG Ships
Further transport
Way
Train
Connection to the main gas network

## Slide 22: Gas
Swedgas anläggning för LNG i Göteborgs hamn

## Slide 23: Gas
4 steg
  Bunkra vid kaj
  Depot
  Leveranser från depot
  Ansluter till stamnät för gas
Notes: 4 steps
Bunker by the wharf 码头边的沙坑
Depot 仓库
Deliveries from depot
Connects to main gas network 连接到主燃气网络

## Slide 24: Gas
Notes: 回家问妈妈

## Slide 25: Gas
Containerfartyg
  + 22 000 teus
  LNG om drivmedel
  Utsläpp av svavel 0%
    Försurning av svavel minimeras
  Utsläpp av CO2
    Minskar med 25%
    Bidrar till att minska klimatpåverkan och växthuseffekten
Notes: Container ship
+ 22,000 teus
LNG about fuel
Emission of sulfur 0% - Acidification of sulfur is minimized
Emission of CO2 - Reduces by 25%, Contributes to reducing climate impact and the greenhouse effect

## Slide 26: Gasfordon i Sverige
Notes: heavy vehicles, buses, cars and vans, total number of gas vehicles

## Slide 27: Sveriges totala elproduktion fördelat på energislag, 2021, TWh
Notes: hydropower, wind power, solar power, nuclear power, cogeneration in industry, cogeneration, other thermal power,

## Slide 28: El
Elhandel
  Nord Pool
Sverige exporterar el
  4 928 MW
Sverige importerar el
  6 924 MW
    Norden
    Baltikum
Notes: Electrical trade - North Pool
Sweden exports electricity - 4,928 MW
Sweden imports electricity - 6,924 MW - The Nordic countries, Baltic States
energy concept
1 TWh = 1 terawatt hour = 1000 GWh,
1GWh = 1 gigawatt hour = 1000 MWh,
1 MWh = 1 megawatt hour = 1000kWh

## Slide 29: El tunga fordon
Ex Volvo FL Electric
  90km/h
  Räckvidd
    30mil
  6 batterier
    520kg st
    3120kg
Notes: Electric heavy vehicles
Ex Volvo FL Electric
90km/h
Scope
30 miles
6 batteries
520 kg each
3120kg

## Slide 30: Framtidens vägtransporter
Lastbärare
  Storlek
    34,5 m ekipage
  Design
Notes: Road transport of the future
Load carrier
Size
34.5 m rigging
Design

## Slide 31: Framtidens vägtransporter
El drivna fordon
  Laddning under gång
  Vägbana
  I luft
  Trådlöst
Notes: Electric powered vehicles
Charging in progress
Roadway
In air
Wireless

## Slide 32: Framtidens vägtransporter
Självkörande fordon
    T-pod Einride
    Förarlös
    Eldriven
  https://www.youtube.com/watch?v=UiMEBmlyjuo
Notes: Self-driving vehicles
T-pod Einride
Driverless
Electric powered
15ppl 20 ton

## Slide 34: Framtidens vägtransporter
https://www.youtube.com/watch?v=WqhuwhBMy_A&ab_channel=VolvoTrucksUK

## Slide 36: Framtidens vägtransporter
Platooning
https://pnorental.com/truck-platooning-the-future-of-road-transport/
Notes: Platooning
https://pnorental.com/truck-platooning-the-future-of-road-transport/

## Slide 37: Framtidens intermodala transporter
https://www.youtube.com/watch?v=f0FHAQBVIxg
Notes: Intermodal transport of the future

## Slide 39: Framtidens flygtransporter
Solceller
  17248 solceller
  Fyra motorer
  Litiumbatterier
    Möjlighet att färdas nattetid
  Vingspann
    72m
    2300kg
  Kan vara verklighet
    2040

## Slide 40: Framtidens flygtransporter
Obemannade flygplan
  2050
  Mindre kostnader
    Besättning
    Behöver positioneras
  Bättre lastkapacitet
    Ingen cockpit

## Slide 41: Framtidens flygtransporter
Flygbränsle
  Jet A1
  50% biobränsle
    HEFA – hydrerade fettsyror
    AtJ – Alcohol to Jet
    FT – Fischer Tropsch och DSHC
      Socker
Vätgas
    Ombyggnation av flygplan
    Stor lagringsyta
    Tungt
    Lättantändligt
Få noder med bränsleförsörjning

## Slide 42: Framtidens flygtransporter
El flygplan
  DHL
    Alice
    12 plan
    Leverans 2024
    Kortdistans
      815 km
      Lastkapacitet 1200kg
      Laddningstid 30 minuter
      Flygs av en pilot
Notes: https://www.dhl.com/se-sv/home/press/pressarkiv/2021/dhl-express-formar-framtiden-for-hallbar-flygtransport-med-bestallningen-av-de-allra-forsta-elektriska-fraktplanen-fran-eviation.html

## Slide 43: Framtidens sjötransporter
Rotorsegel
  Fångar upp vindkraft
  Roterande cylinder

## Slide 44: Framtidens sjötransporter
https://www.youtube.com/watch?v=kDyBrSW1_Og