## Slide 1: Terminalsystem och transportsystem inrikes
Järnväg
  Långsamt transportslag i förhållande till vägtransporter
  Lågt pris på transporten
  Varor med lågt varuvärde
  Långa avstånd
  Stora volymer
  Oflexibelt
  Liten miljöpåverkan
Notes: Terminal system and transport system domestically
Railway
  Slow mode of transport in relation to road transport
  Low price on transport
  Goods with a low commodity value
  Long distances
  Big volumes
  Inflexible
  Small environmental impact

## Slide 2: Transportsätten miljöpåverkan
1 ton gods 1 kg CO2
Vägtransport 2 mil
Sjötransport 20 mil
Järnväg el 900 mil
Järnväg Diesel 50 mil
Flygtransport 1 km
Notes: Transport modes environmental impact

## Slide 3: Terminalsystem och transportsystem inrikes
Vagnslast
  Från dörr till dörr
  Kräver stickspår
  Flera varuägares vagnar i tågsättet
Systemtransport
  Ett helt tågsätt
  En varuägare
Notes: Wagon load
  From door to door
  Requires stitch marks
  Several goods owners' wagons in the train set
System transport
  A whole train set
  A commodity owner
Boliden Aitikgruvan i Gällivare till Rönnskärsverken i Skelleftehamn.

## Slide 4: Terminalsystem och transportsystem inrikes
Multimodal transporter
  Transportenheten byter transportslag
    Pall, kartong
  Tex från container till trailer
Intermodal transport
  Lastbäraren byter transportslag
  Järnvägstransport
  Kombiterminal
  Hamnar
    Sjöcontainer
    Trailers
Notes: Multimodal transport
  The transport unit changes the type of transport - Pallet, cardboard
  Eg from container to trailer
Intermodal transport
  The load carrier changes the mode of transport
  Rail transport
  Combi terminal
  Ports
    Sea container
    Trailers

## Slide 5: Terminalsystem och transportsystem inrikes

## Slide 6: Terminalsystem och transportsystem inrikes
Kombitrafik
  Göteborgs Hamn
  70% av lossade containers
    Vidare med tåg
    70 avgångar per dygn
  Malmö – Stockholm
    Daglig avgång
  Göteborg – Stockholm
    4 avgångar per dag
Notes: Combi traffic
  Port of Gothenburg
  70% of unloaded containers
    Further by train
    70 departures per day
  Malmö – Stockholm
    Daily departure
  Gothenburg – Stockholm
    4 departures per day

## Slide 7: Terminalsystem och transportsystem inrikes
Kombiterminal - Torrhamn – Dryport
  Inlandshamn
  Tågskyttlar
  Tullhantering
  Containerdepot
Fördelar
  Mindre trängsel
  Stordriftsfördelar
  Tidsbesparing
  Miljöeffekt
Notes: Combined terminal - Torrhamn – Dryport
  Inland port
  Train Shuttles
  Customs handling
  Container Depot
Benefits
  Less congestion
  Economies of scale
  Time saving
  Environmental effect

## Slide 8: Terminalsystem och transportsystem inrikes
Hamnbanan
Railport Scandinavia
Notes: Harbor line
Railport Scandinavia

## Slide 9: Terminalsystem och transportsystem inrikes
Tågpendel
  Från Göteborgs Hamn
    Railport of Scandinavia
    8 tågaktörer
      Greencargo
      Real Rail, Vänerexpressen, GDL, SCT, Schenker, CFL , Ancotrans
Notes: Train shuttle
  From the Port of Gothenburg
    Railport of Scandinavia
    8 train actors
      Greencargo
      Real Rail, Vänerexpressen, GDL, SCT, Schenker, CFL, Ancotrans

## Slide 10: Terminalsystem och transportsystem inrikes
Green Cargo
  Tågoperatör
  Ägare: Svenska Staten
    360 lok
    5000 vagnar
  Vagnslast
  Vagnstyper
    Tank
    Öppen
    ”Godsfinka”
  Systemtransporter
    Helt tågset
  Intermodala transporter
Notes: Green Cargo
  Train operator
  Owner: Swedish State
    360 locomotives
    5000 wagons
  Wagon load
  Carriage types
    Tank
    Open
    "Luggage van“
  System transport
    Complete train set
  Intermodal transport

## Slide 12: Terminalsystem och transportsystem inrikes
Nationella planen
  Utbyggnad av kapacitet
  Signalsystem
    ERTMS
  Förbättrade anslutningar
    Hamnar
    Kombiterminaler
  Dubbelspår
  Fyr spår
Notes: The national plan
  Expansion of capacity
  Signal system
    ERTMS
  Improved connections
    Ports
    Combi terminals
  Double track
  Four tracks

## Slide 13: Nationell godstransportstrategi
Regeringsbeslut 2018
Nationella godstransportrådet
  Genomförandet av strategin
Strategins syfte
  Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter
Nationell plan för transportsystemet 2018–2029
  Trafikverket
  Näringslivets godstransporter
  Prioriterat område
Efterfrågan av godstransporter
  Ökning med 2% per år tom 2040
Notes: National freight transport strategy
Government decision 2018
National Freight Transport Council
  Implementation of the strategy
The purpose of the strategy
  Efficient, high-capacity and sustainable freight transport
National plan for the transport system 2018–2029
  The Swedish Transport Administration
  Business freight transport
  Priority area
Demand for freight transport
  Increase by 2% per year until 2040

## Slide 14: Nationell godstransportstrategi
Konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter
Omställning till fossilfria transporter
Innovation, kompetens och kunskap
Nationell plan för transportsystemet 2018–2029
Notes: National freight transport strategy
Competitive and sustainable freight transport
Transition to fossil-free transport
Innovation, competence and knowledge
National plan for the transport system 2018–2029

## Slide 15: Nationell godstransportstrategi
Konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter
  Samordning och samarbete för ökad intermodalitet
    Branschorganisationer
    Trafikverket
      Omlastningskostnader
      Lokalisering av kombiterminaler
      Innovativa lösningar
      Kunskap
    Jernhusen och Green Cargo
  Transporteffektivitet
    Längre och tyngre fordon
  Fyllnadsgrad
    Öppendata
Notes: Competitive and sustainable freight transport
  Coordination and cooperation for increased intermodality
    Industry organizations
    The Swedish Transport Administration
      Transshipment costs
      Location of combi terminals
      Innovative solutions
      Knowledge
    Jernhusen and Green Cargo
  Transport efficiency
    Longer and heavier vehicles
  Degree of filling
    Open data

## Slide 16: Nationell godstransportstrategi
Konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter
  Investeringar längs godsstråk
  Godsstråk i EU:s Tent-T nätverk
  Underhåll av järnvägen
    Anslaget höjs
  Göteborgs hamn
    Förbättrad hamninfrastruktur
  Arlandarådet
    Navflygplats
    Luftrum och infrastruktur för anslutande transporter
Notes: Competitive and sustainable freight transport
  Investments along freight lines
  Freight lines in the EU's Tent-T network
  Maintenance of the railway
    The grant is increased
  port of Gothenburg
    Improved port infrastructure
  The Arlanda Council
    Hub airport
    Airspace and infrastructure for connecting transport

## Slide 17: GENOMGÅNG ÖVNING RUTTPLANERING

## Slide 18: Transportenheter
Enhet som varor kan lastas i tex
Pall
Låda
Häck
Kartong
Fat
Funktion
  Hålla samman godset
  Vara bärande
  Skyddande
    Lastsäkring
Kolli
  Samlingsnamn på samtliga typer av kolli
Notes: Transport units
Unit that goods can be loaded into, e.g
  Stool
  Box
  Hedge
  Cardboard
  Barrel
  Feature
    Keep the goods together
    Be carrying
    Protective
      Load securing
  Package
    Collective name for all types of packages
So a package can be in any forms of container

## Slide 19: Transportenheter
Pallar
EUR pall 1,2m x 0,8m
Sjöpall 1,2m x 1m
Europapallen
    Poolsystem
    Pallbyte
    Halvpall
  Pallens vikt
    Ca 25kg
  Pallens maxvikt
    Ca 1200kg
1200mm
1000mm
Notes: Pallets
EUR pallet 1.2m x 0.8m
Sea pallet 1.2m x 1m
The European podium
  Pool system
  Pallet change
  Half pallet
The weight of the pallet
  About 25kg
The maximum weight of the pallet
  About 1200kg

## Slide 20: Transportenheter
Gods på pall
  Fixeras
  Band
  Plastning
  Kantskydd
Notes: Goods on pallet
  Fixed
  Band
  Plastering
  Edge protection

## Slide 21: Transportenheter
Pallar med kragar
  Oförpackat gods
Fördelar
  Oregelbundet gods
  Skydda godset
  Reducerat hanteringsarbete
Notes: Stools with collars
  Unpackaged goods
Benefits
  Irregular goods
  Protect the goods
  Reduced handling work

## Slide 22: Antal kolli, vikt och volym
Betydelsen av vikt och volym
  Planering av lasten i fordon
    Viktbegränsning
    Volymbegränsning
    Fördelning av vikt i fordon
  När transportören ska prissätta
    Vikt
    Volym
    Eller både ock
  Varuägarens önskemål
    Vikt
    Volym
Notes: Number of parcels, weight and volume
The meaning of weight and volume
  Planning the load in vehicles
    Weight restriction
    Volume limitation
    Distribution of weight in vehicles
  When the carrier has to price
    Weight
    Volume
    Or both
  The goods owner's wishes
    Weight
    Volume

## Slide 23: Antal kolli, vikt och volym
Godsfakta
  Typ av kolli
    Tex kartonger, pallar, lådor
  Antal kolli
    Hur många?
  Godsets vikt
    Vad godset väger?
  Godset volym
    Utrymmet för godset i lastbäraren
      Tex i trailer eller container
  Godsets och emballagets struktur
    Var ska godset placeras i lastbäraren?
    Hur ska godset placeras i lastbäraren?
Notes: Goods facts
  Type of package
    E.g. cartons, pallets, boxes
  Number of packages
    How many?
  The weight of the goods
    What does the goods weigh?
  Estate volume
    The space for the goods in the cargo carrier
      For example in a trailer or container
  The structure of the goods and packaging
    Where should the goods be placed in the cargo carrier?
    How should the goods be placed in the load carrier?

## Slide 24: Antal kolli, vikt och volym
Transportörens vikt och volymberäkningsenheter
  Vikt
  Volym
  Flakmeter
  Pallplats
Notes: Carrier weight and volume calculation units
  Weight
  Volume
  Flat Loading Meter, FLM
  Pallet Spaces, PPL

## Slide 25: Antal kolli, vikt och volym
Tungt gods, dens gods
    Liten volym
    Hög vikt i förhållande till volym
    Beräknas i kg
    Verklig vikt, bruttovikt, den vikt vågen registerar
  Att ta hänsyn till
    Kan pallarna ställas på varandra?
      Trycket på pallen i botten
    Placering i fordonet
    Viktfördelning i fordonet
Notes: Heavy goods, its goods
  Small volume
  High weight in relation to volume
  Calculated in kg
  Actual weight, gross weight, the weight the scale registers
To take into consideration
  Can the pallets be placed on top of each other?
  The pressure on the pallet at the bottom
  Placement in the vehicle
  Weight distribution in the vehicle

## Slide 26: Tungt gods

## Slide 27: Vikt och volym
Volymgods
    Stor volym
    Liten vikt, i förhållande till volym
    Beräknas i kubikmeter (m3)
    Längd x bredd x höjd
    Överlastningsbart
      Godset kan lastas ovanpå annat gods
Notes: Bulk goods
  Large volume
  Low weight, in relation to volume
  Calculated in cubic meters (m3)
  Length x width x height
  Overloadable
    The goods can be loaded on top of other goods

## Slide 28: Volymgods

## Slide 29: Vikt och volym
Flakmeter gods
    Gods som kräver golvyta
    Godset kan inte lastas ovanpå annat gods
    Gods som inte kan staplas
    Gods som inte har standardmått
    Varuägaren betalar för hela lastutrymmet
    Längdmeter på flaket med lastutrymmets fulla bredd och höjd
Notes: Flat loading meter goods
  Goods that require floor space
  The goods cannot be loaded on top of other goods
  Goods that cannot be stacked
  Goods that do not have standard dimensions
  The cargo owner pays for the entire cargo space
  Length meters of the flatbed with the full width and height of the cargo area

## Slide 30: Flakmetergods FLM

## Slide 31: Pallplats PPL
Kunden betalar för
  Golvytan för pallen 1,20 x 0,8
  Hela utrymmet från golv till tak
Notes: The customer pays for
  Floor area for the pallet 1.20 x 0.8
  The entire space from floor to ceiling

## Slide 32: Pallplats PPL
Kunden betalar för
  Golvytan för pallen 1,20 x 0,8
  Hela utrymmet från golv till tak
Notes: The customer pays for
  Floor area for the pallet 1.20 x 0.8
  The entire space from floor to ceiling

## Slide 33: Pallplats PPL

## Slide 34: Begrepp
  PLL
  PPL
  PLTS
  M3, KBM, CBM
  FLM, LDM
  KRT, CRT
  RLE
  RLS
  DRM
  IBC Behållare
  HCK, CTE
  KLI, CLI
  Pall
  Pallplats
  Pallar, pallets
  Kubikmeter, Cubikmeter
  FLM, LDM = Flakmeter, Loadingmeter
  Kartong, Carton
  Rulle
  Rullar, Reels
  Drum, fat
  Intermediate bulk container
  Häck, Crate
  Kolli, Colli
    Används när en bokning från kund innehåller flera kollityper

## Slide 35: Fyllnadsgrad
Fyllnadsgrad
  Mäter hur effektivt lastbäraren/fordonet är lastat
Hög fyllnadsgrad
  Effektiv lastning
  Kombination av gods
Fyllnadsgrad i lastbärare
  Transportören mäter lönsamhet/effektivitet
  Gemensam nämnare
    Omvandlar volym till vikt
Notes: Degree of filling
  Measures how efficiently the load carrier/vehicle is loaded
High degree of filling
  Efficient loading
  Combination of goods
Degree of filling in cargo carrier
  The carrier measures profitability/efficiency
  Common denominator
    Converts volume to weight

## Slide 36: Volymomräkning
Frakten
  Den kostnad som varuägaren ska betala för transporten
Transportören kan ta betalt
  Verkligt vikt
  Volymvikten
Verkligt vikt/fysisk vikt
  Vikten på godset när man ställer godset på vågen
Volymvikt
  När volym räknas om till vikt
Fraktvikt
  Den vikt som varuägaren ska betala frakt för
  Alltid den högsta
    Vikten
    Volymen
Notes: The shipping
  The cost that the goods owner must pay for the transport
The carrier may charge
  Really important
  The volumetric weight
Actual weight/physical weight
  The weight of the goods when placing the goods on the scale
Weight by volume
  When volume is converted to weight
Shipping weight
  The weight for which the goods owner must pay shipping
  Always the highest
    The weight
    The volume

## Slide 37: Exempel på volymomräkning till vikt inrikes vägtransporter
Notes: Volume Calculation Weight by volume
1 Cubic Meter, M3 280 kg
1 Flat Loading Meter, FLM 1950 kg
Length x Width / Flat Width (2.4)
1 Pallet Place, PPL 780 kg
1.2m x 0.8 m / 2.4 = 0.4 FLM

## Slide 38: Vikt, volym och fraktvikt
Ex 1 Vikt eller kubikmeter
  1 pll vikt 150kg volym 1m3
  Volymvikten 1m3 = 280kg
  Den högsta vikten av verkligt vikt och volymvikt
  Fraktvikten = 280kg
    Den vikt kunden ska betala frakt för
Ex 2 Vikt eller kubikmeter
  1 pll vikt 500kg volym 1m3
  Volymvikten 1 m3 = 280kg
  Den högsta vikten av verkligt vikt och volym vikt
  Den verkliga vikten 500kg
  Fraktvikten = 500kg
    Den vikt kunden ska betala frakt för
Ex 3 Vikt eller kubikmeter
  1 pll vikt 175kg volym 1,2m3
  1,2m3 x 280kg = 336kg
  Volymvikten = 336kg
  Den högsta vikten av verkligt vikt och volymvikt
  Fraktvikten = 336kg
    Den vikt kunden ska betala frakt för
Ex 4 Vikt eller kubikmeter
  3 plts vikt 726kg volym 1,8m3
  1,8 m3 x 280kg = 504kg
  Volymvikten 504kg
  Den högsta vikten av verkligt vikt och volym vikt
  Den verkliga vikten 726kg
  Fraktvikten = 726kg
    Den vikt kunden ska betala frakt för
Notes: Weight or cubic meters
  1 pll weight 150kg, volume 1m3
  Volume weight 1m3 = 280kg
  The highest weight of actual weight and volumetric weight
  Shipping weight = 280kg
    The weight the customer must pay shipping for
Weight or cubic meters
  1 pll weight 500kg, volume 1m3
  Volume weight 1 m3 = 280kg
  The highest weight of actual weight and volume weight
  The real weight 500kg
  Shipping weight = 500kg
    The weight the customer must pay shipping for
Weight or cubic meters
  1 pll weight 175kg, volume 1.2m3
  1.2m3 x 280kg = 336kg
  Volume weight = 336kg
  The highest weight of actual weight and volumetric weight
  Shipping weight = 336kg
    The weight the customer must pay shipping for
Weight or cubic meters
  3 plts weight 726kg, volume 1.8m3
  1.8 m3 x 280 kg = 504 kg
  Volume weight 504kg
  The highest weight of actual weight and volume weight
  The real weight 726kg
  Shipping weight = 726kg
    The weight the customer must pay shipping for

## Slide 39: Vikt, volym och fraktvikt
Formel för att beräkna flakmeter
  Godsets
  Längd x Bredd / flakets bredd 2,4m
Ex 5 Vikt eller flakmeter flm
  1 kolli med måtten
  Längd 1,3m
  Bredd 0,9m
  Vikt 500kg
  1,3 x 0,9 / 2,4 = 0,488 flm
  Volym vikten = 0,488 x 1950 = 952kg
  Volymvikten är högre än godsets verkliga vikt
  Fraktvikten = 952kg
    Den vikt kunden ska betala frakt för
Notes: Formula for calculating flat meters
  Estates
  Length x Width / width of the flatbed 2.4m
5. Weight or flat meter etc
  1 package with the dimensions
  Length 1.3m
  Width 0.9m
  Weight 500kg
  1.3 x 0.9 / 2.4 = 0.488 flm
  Volume weight = 0.488 x 1950 = 952kg
  The volumetric weight is higher than the actual weight of the goods
  Shipping weight = 952kg
    The weight the customer must pay shipping for

## Slide 40: Vikt, volym och fraktvikt
Pallplats
  Eur pallens mått
    1,2m längd
    0,8m m bred
  Utgångspunkt fordonets antal pallplatser
Ex 6
  Fordonet har 33 ppl.
  Kund 1
    13 ppl
  Kund 2
    20 ppl
  13 ppl + 20 ppl = 33 ppl
    Fordonet är fullt
Notes: Podium place
  Eur pallet dimensions
    1.2m length
    0.8mm wide
  Starting point, the vehicle's number of pallet spaces
Example 6
  The vehicle has 33 ppl.
  Customer 1
    13 ppl
  Customer 2
    20 ppl
  13 ppl + 20 ppl = 33 ppl
    The vehicle is full

## Slide 41: Vikt, volym och fraktvikt
PPL och flakmeter hänger ihop
  Vad innebär fordonets antal ppl i flakmeter?
  Hur många flaketer är en eurpll?
    1,2m längd
    0,8m bred
    Formeln för flakmeter
    Längd x bredd / flakets bredd, 2,4m
    1,2 x 0,8 / 2,4 = 0,4 flm
  Varje ppl motsvara 0,4 flm
Notes: PPL and FLM are related
  What does the vehicle's number of ppl in flatbed meters mean?
  How many flatbeds is a eurpll?
    1.2m length
    0.8m wide
    The formula for flat meters
    Length x width / width of the flatbed, 2.4m
    1.2 x 0.8 / 2.4 = 0.4 flm
  Each ppl corresponds to 0.4 flm

## Slide 42: Vikt, volym och fraktvikt
Ex 7
Fordonet 13,6 m trailer
  Kund 1
  13 ppl
  Hur många flakmeter?
    13 x 0,4 = 5,2 flm
  Kund 2
  20 ppl
  Hur många flakmeter?
    20 x 0,4 = 8 flm
  5,2 flm + 8 flm = 13,2 flm
Notes: Example 7
The vehicle 13.6 m trailer
  Customer 1
  13 ppl
  How many flat meters?
    13 x 0.4 = 5.2 flm
  Customer 2
  20 ppl
  How many flat meters?
    20 x 0.4 = 8 flm
  5.2 flm + 8 flm = 13.2 flm