## Slide 1
Notes: Använd denna är bild

## Slide 2: Utrikes vägtransportsystem
Begrepp
  FTL
    Full truckload
    Hellast
    Lastbäraren innehåller en varuägares gods
  PTL
    Part truckload
    Partigods
    Sändningarna i lastbäraren har en volymvikt större än 2500kg
  LTL
    Less truckload
    Styckegods
Notes: Concept
  FTL
    Full truckload
    Full Load
    The load carrier contains a goods owner's goods
  PTL
    Part truckload
    Partial goods
    The consignments in the carrier have a volume weight greater than 2500kg
  LTL
    Less truckload
    Piece Goods

## Slide 3: Utrikes vägtransportsystem
Löstrailersystem
  Används ofta inom utrikestrafik
  Fordon
    Ägs av dragbilåker
  Lastbäraren ägs av
    Speditör
    Logistikföretag
  Lastbäraren
    13,6m trailer
  Förare
    Anställda av åkeriet
  Uppdragen
    Kommer från Speditörer och Logistikföretag
    Utförs av dragbilsåkeriet
Notes: Loose trailer system
  Often used in international traffic
  Vehicle
    Owned by tow trucks
  The load carrier is owned by
    Forwarding agent
    Logistics company
  The load carrier
    13.6m trailer
  Driver
    Employees of the haulage company
  The assignments
    Comes from forwarders and logistics companies
    Carried out by the tow truck operator

## Slide 4: Utrikes vägtransportsystem
Internationella åkerier
  Hela ekipage
    Äger dragbil och trailer
    Uppdragsgivare
      Speditörer
      Logistikföretag
      Varuägare
    Specialiserad
      Geografiska områden
Notes: International haulage companies
Whole crew
Owns tractor and trailer
Principal
Forwarders
Logistics company
Goods owner
Specialized
Geographic areas

## Slide 5: Utrikes vägtransportsystem
Hub (engelska, betyder nav på svenska)
  Uppsamlingsplats för gods
  För bästa samlastning
  Renodla lastbärare
    Destination
    Utrikes avgång
      1 – 3 gånger per vecka
  Många företag väljer en central hub
    Södra SE
  Samlastning av gods till en bestämd utrikesdestination
    Sker lokalt

## Slide 6
Samlastning Stockholm
Samlastning Jönköping
Samlastning Göteborg
Istället för att varje enskild sändning skickas separat till huben
Samlastning
  Bättre ekonomi
  Miljövänligt
Hub
Södra SE
Samlastning utrikes

## Slide 7: Utrikes vägtransportsystem
Utrikes
Godsterminal / Hub
Väg, Europa
Trafik
Samlastning
DE
Trafik
Sam
lastning
DE
Hamburg
Trafik
Samlastning
FR
Trafik
Sam
lastning
DE
München
Trafik
Sam
lastning
FR Paris
Trafik
Sam
lastning
FR Lyon

## Slide 8: Utrikes vägtransportsystem
ID-kontrollen
  ”Check in” i hamnen
  Bokningsnummer
”Gaten” i hamnen
  Infarten till rätt hamnområde
  Kontroll av trailern
    Filmas
  Placering av trailern
  Hantering av trailern
    Hämtas
    Lastas ombord

## Slide 9: Utrikes vägtransportsystem
Kombitrafik
Göteborgs Hamn
70% av lossade containers
Vidare med tåg
Containerterminalen i Gbg hamn
Gothenburg RORO terminal
ID-Kontrollen Gbg hamn

## Slide 10: Utrikes vägtransportsystem
Utrikestrafik använder färjor
  Västerut
  Gothenburg RoRo Terminal
    Port 6
    Rederier
      DFDS Seaways
      Stora Enso/SOL Continent Line
  Logent Port and Terminals
    Port 2 och port 4
    Rederier
      Bilfärjor
      Cobelfret CLDN RoRo

## Slide 11: Utrikes vägtransportsystem
RoRo
  Rollon Rolloff
  ”Förlängning av vägtransporten”
Shortsea
  Motsatsen är Deep sea
    Ocean vessel, Ocean carrier
Självrullande last
Hanteras via fartygets ramp

## Slide 14: Utrikes vägtransportsystem
DFDS Seaways
  Immingham
    6 avgångar per vecka
    Överfarten tar 26 – 36 timmar
  Gent
  Överfarten tar 30 – 34 timmar

## Slide 15: Utrikes vägtransportsystem
RO/PAX
  Personbilar och tex trailers, last på chassi

## Slide 16: Utrikes vägtransportsystem
Trelleborgs Hamn
  Sveriges största Ro Ro hamn
    773 000 ro ro enheter
      Unity Line
        Trelleborg – Swinoujscie
      TT-Line
        Travemünde
        Rostock
        Swinoujscie
        Klaipeda
      Stena Line
        Rostock
  RO RO enheter totalt via hamnar i Skåne
    1 797 500
Helsingborgs Hamn
457 000 RO RO enheter
Helsingborg – Helsingör
Avgång var 20:e minut
Malmö Hamn
RORO-enheter
Ca 300 000 per år
Ystads Hamn
267 500 Ro Ro enheter
Notes: 15 ankomster och 15 avgångar) skapar en effektiv länk mellan hamnen och de fyra hamnarna i Travemünde, Rostock, Swinoujscie och Klaipeda.

## Slide 17: Utrikes vägtransportsystem
Internationella vägtransporter
  När lastbäraren lämnat SE
  Nätverk
    Samarbetspartners
  Ombesörja lossning och lastning vid terminal
    Styckegods
  Distribution av styckegods
    Distributionsnät
    Kontakt med Svenska kunders kunder och mottagare
  Ta emot bokningar
    Från Svenska kunders leverantörer och avsändare

## Slide 18: Utrikes vägtransportsystem
Samarbetspartners avtal
  Åkeritjänster
    Hämta lastbärare vid hamnen
    Underleverantör till samarbetspartnern
  Godsterminaltjänster
    Lossning och lastning av lastbärare
    Kan vara underleverantör till samarbetspartnern
  Planering av lastbärare
    Samlastning
  Distribution och upphämtning
    Från till godsterminal
  Kontaktpunkt
    Svenska kunders
      Kunder, mottagare
      Leverantörer, avsändare

## Slide 19: Utrikes vägtransportsystem
Samarbetspartners avtal
  Avtalet gäller ”båda vägar”
  Vår samarbetspartner
    Har samma behov av tjänster
  Speditören Logistikföretaget i SE
    Har kunder
    Offererar och lämnar pris
    Delvis baserat på kostnader
    Enligt avtal med samarbetspartnern

## Slide 20: Utrikes vägtransportsystem
Samarbetspartners avtal
  Parterna samarbetar kring
    Kunder
    Få in nya kunder
    Ruttplanering av lastbärare
    Att lasta så effektivt som möjligt

## Slide 21: Utrikes vägtransportsystem
Samarbetspartners avtal
  Ekonomi
    Avräknar
    Delar på kostnaderna per lastbäraren
      Färja
      Åkeri
      Trailerhyra
    Dela på intäkterna
      Inkomsten från kund

## Slide 22
1 Logistikföretaget bokar åkeri/ dragfordon
2 Kopplas av dragfordon, transport till lossningsplats
3 Nytt uppdrag, transport till lastningsplats
4 Transport till färja
5 Överfart med färja
6 Samarbetspartner bokar åkeri/dragfordon
7 Kopplas av drag fordon, transport till lossningsplats
8 Nytt uppdrag, transport till lastningsplats
9 Transport till färja från lastningsplats
10 Överfart med färja
Löstrailersystemet
Kostnadseffektivt och flexibelt
Förare krävs ej för överfart med färja
Trailern kan parkeras i väntan på last
Import
Export

## Slide 23: Hållbar last-och ruttplanering
Samarbetspartnern aviserar
  Trailer nr
  Ankommande färja
  Lossning plats och mottagare
1 Trailerdragning med dragbilsåkeri i Sverige, utrikestransporter
  Beräkna mil
    Ankomst
      Hämtas vid hamn
    Lossning
      Orten där mottagaren finns
  Denna del är import
    Import uppdraget är avslutat
    Kostnaden Trelleborg - Jönköping

## Slide 24: Hållbar last-och ruttplanering
2 Lastbäraren får nytt uppdrag
  Nu startar export
    Ex hellast från Borås till Hannover
    Från lossningsort ( importuppdraget)
    Till lastningsort
    Till avgångshamn
  Kostnaden
    Jönköping – Borås
    Tomkörning
    Malmö
  Tomkörning
    Transporten mellan lossning-och lastningsplats
  Importen har ev tomkörning i avgångslandet

## Slide 25
Brandon/Malmö
Brandon i Borås
Mottagare Puma GMBH i Hannover
Hellast trailer
Transportsystem utrikes vägtransport
Hellast 13,6 m trl
Transport till färja
Färja sjötransport
Transport från färja
Dragbilsåkeri+
Lastbärare 13,6m trailer
Åkeri/Samarbetspartner
Hamnen check in
Hamnen check ut
Dragbilsåkeri
Trailern har lossat Jönköping

## Slide 26: Hållbar last-och ruttplanering
Resultat
Den totala rutten som är bokad med dragbilsåkeriet
Logistikföretaget fördelar kostnaden
Import
Export

## Slide 27: Hållbar last-och ruttplanering
Lossningsort Hannover Export från Sverige
Nytt lastningsuppdrag i Bremen
Import till Sverige
Tomkörning Hannover till Bremen. Kostnaden läggs på uppdraget som startar i Bremen

## Slide 28
Brandon/Malmö
Avsändare Brandon AB i Sandviken
Mottagare Puma GMBH i Augsburg
Hellast trailer
Transportsystem utrikes vägtransport
Hellast 13,6 m trl
Färja sjötransport
Transport från färja
Forsling i avgångshamn
Åkeri/Samarbetspartner
Hamnen check in
Hamnen check ut
Kombiterminal
Intermodal/Järnväg
Kombiterminal
Dragbilsåkeri
Forsling till/från Kombiterminal
Intermodal/järnväg till avgångshamn

## Slide 29
2 pll 575kg
Inrikesåkeri
Distributionsåkeri
Transportsystem utrikes vägtransport
styckegods
Huvudtransport
Terminal-Terminal
Malmö München
Transport till färja
Färja sjötransport
Transport från färja
Dragbilsåkeri
Inrikes bokning tex DHL
Samlastning
Godsterminal tex Malmö
Inrikestransport
Godsterminal München Samarbetspartner
Leverans München - Augsburg
Lastbärare 13,6 m trailer
Brandon/Malmö
Avsändare Brandon AB i Sandviken
Mottagare Puma GMBH i Augsburg
Intermodal/Järnväg
Travemünde München

## Slide 30: Utrikes vägtransportsystem

## Slide 31: Utrikes vägtransportsystem
Parter väg utrikes
  Avsändare
  Bokning och planering
  Avsändningsområde
    Fjärråkare
    Lokaltransportåkare
  Godsterminal
  Fjärrtransport
  Hub/Godsterminal
  Huvudtransport
    Samarbetespartner
    Åkeri
    Egen regi
  Ankomst
    Agent
    Eget kontor
    Godsterminal
    Distribution
  10 – 12 parter

## Slide 32: Utrikes vägtransportsystem
Järnvägsnät i europa
https://www.kombiverkehr.de/en/transport/#netzwerk

## Slide 33: Intermodala transporter
Notes: As a single intermodal trip of Ekol from Turkey to France avoids traveling along 2,700 kilometer of road, the following savings are made:
864 liters of fuel
2268 kg of CO2 emissions
5,92 kg of NOX emissions
0,082 kg of particulate matter emissions

## Slide 34: Intermodala transporter
Notes: Istanbul Izmir till SE ca 5 dagar