## Slide 1: Fyllnadsgrad
Tungt gods, density goods
    Liten volym
    Hög vikt i förhållande till volym
    Beräknas i kg
    Verklig vikt, bruttovikt, den vikt vågen registerar
Notes: Heavy goods, Density Goods
Small volume
High weight in relation to volume
Calculated in kg
Actual weight, gross weight, the weight of the wave register

## Slide 2: Tungt gods
Notes: 200 liters fat = ca 180kg= 720

## Slide 3: Tungt gods
Notes: 200 liters fat = ca 180kg= 720

## Slide 4: Godsvolym
Volymgods – voluminous goods
    Stor volym
    Liten vikt, i förhållande till volym
    Överlastningsbart
      Går att lasta på annat gods
    Beräknas i kubikmeter (m3)
      Längd x bredd x höjd

## Slide 5: Volymgods

## Slide 6: Godsvolym
Flakmeter gods - loadingmeter
    Gods som kräver golvyta
    Gods som inte kan staplas
    Gods som inte har standardmått
    Varuägaren betalar för hela lastutrymmet
      Även ”luftutrymmet”
    Längdmeter på flaket med lastutrymmets fulla bredd och höjd

## Slide 7: Flakmetergods

## Slide 8: Pallplats
Kunden betalar för
  Golvytan för pallen 1,20 x 0,8
  Hela utrymmet från golv till tak
  1 ppl = 0,4 flm (1,20 x 0,8/2,4)

## Slide 9: Pallplats

## Slide 10
Pallplats

## Slide 11: Exempel på Volymomräkning till vikt
Fraktvikt – Chargeable weight/Paylable weight
  Den vikt som varuägaren betalar transportkostnad för

## Slide 12: Fyllnadsgrad
Hur effektivt lastbärarens lastutrymme nyttjas
Kombination av
  Tungt gods med liten volym
  Lätt gods med liten vikt och stor volym
Kunden betalar
  Fraktvikt
  Fyllnadsgrad – Payload factor

## Slide 13: Fyllnadsgrad
Ex Trailer, inrikestrafik
  Lastvikt (verkligvikt) 26 000kg
  Inre mått: Höjd: 2,7 m Bredd: 2,48 m Längd: 13,6 m
  Lastvolym (luft) 2,7 x 2,48 x 13,6 = 91 cbm
    91 x 280kg = 25 480kg fraktvikt

## Slide 14: Fyllnadsgrad
13,6 m trailer i inrikestrafik
  33 pll
  0,5 m höga
  20 000kg
Hur mycket volym finns det kvar?
74,2m3
  500krt
  6000kg
  74,2m3
Vilken fyllnadsgrad har trailern?
  20 000kg
  + 74,2 m3( x 280kg = 20 776kg)
  Fyllnadsgraden 40 776kg fraktvikt
Hur mycket verklig vikt har trailer?
  20 000kg + 6000kg = 26000kg

## Slide 15: Volymberäkning och fyllnadsgrad
33 pall 20 000kg

## Slide 16: Volymberäkning och fyllnadsgrad
500 krt 6000kg 74,20 m3

## Slide 17: Volymberäkning och fyllnadsgrad
20 000kg / 26 000kg = 76,9 % fyllnadsgrad
Lastens andel procentuellt av lastbärarens totala kapacitet i vikt
33 pall 20 000kg

## Slide 18: Volymberäkning och fyllnadsgrad
500 krt 6000kg 74,20 m3
74,20 / 91 = 81% fyllnadsgrad
Lastens andel procentuellt av lastbärarens totala kapacitet i volym

## Slide 19: Volymberäkning och fyllnadsgrad
76,9 + 81 = 157,9 % fyllnadsgrad

## Slide 20: Fyllnadsgrad
Vägtransporter i Europa
Trailer
  Yttre mått Höjd: 4,0-4,2 m Bredd: 2,55 m Längd: 13,9 Inre mått:
  Höjd: 2,7
  Bredd: 2,48 m
  Längd: 13,6 m
  Lastförmåga cbm: 91
  Tillåten vikt i Europa
  24 000kg

## Slide 21: Fyllnadsgrad
13,6 m trailer i Europa trafik
  33 pll
  0,5 m höga
  20 000kg
Vilken fyllnadsgrad har lastbäraren?
Lastens vikt 20 000kg / Lastbärarens lastkapacitet 24 000kg =
83% fyllnadsgrad
33 pall 20 000kg

## Slide 22: Fyllnadsgrad
Hur mycket volym finns det kvar i lastbäraren?
13,6 x 2,48 x 2,2 = 74,2 m3
  500krt
  4000kg
  74,2 m3
500 krt 4000kg 74,20 m3
Lastens volym 74,2 / lastbärarens volymkapacitet 91 =
Fyllnadsgrad 81,5%

## Slide 23: Fyllnadsgrad
Om godset kombineras
  20 000kg
  + 74,2 m3( x 333kg = 24 708kg)
  44 708kg fraktvikt
Hur mycket verklig vikt har trailer?
  20 000kg + 4000kg = 24000kg
164% fyllnadsgrad

## Slide 24: Fyllnadsgrad
Ekonomi
  Varuägaren
    Betalar för 83% respektive 81,5%
  Transportören kan ta ”dubbelt betalt”
Miljö
  Ett fordon mindre
Transportören
  Involverar båda varuägarna
  Kan sätta ett lägre pris
    Om varuägarna är villiga att kombinera

## Slide 25: Hållbar last-och ruttplanering
Logistikföretaget/Speditören
  Bokningar
  Hur stor plats tar godset?
    Cbm, flm ppl?
  Vilka bokningar ska kombineras?
    Lastning
    Geografisk rutt
    Lossning
    Geografisk rutt