## Slide 1: Fyllnadsgrad
Tungt gods, density goods
    Liten volym
    Hög vikt i förhållande till volym
    Beräknas i kg
    Verklig vikt, bruttovikt, den vikt vågen registerar
Notes: Degree of filling
Heavy goods, Density Goods
Small volume
High weight in relation to volume
Calculated in kg
Actual weight, gross weight, the weight of the wave register

## Slide 2: Tungt gods
Notes: 200 liters fat = ca 180kg= 720

## Slide 3: Tungt gods
Notes: 200 liters fat = ca 180kg= 720

## Slide 4: Godsvolym
Volymgods – voluminous goods
    Stor volym
    Liten vikt, i förhållande till volym
    Överlastningsbart
      Går att lasta på annat gods
    Beräknas i kubikmeter (m3)
      Längd x bredd x höjd
Notes: Voluminous goods
Large volume
Low weight, in relation to volume
Overloadable
  Can be loaded on other goods
Calculated in cubic meters (m3)
  Length x width x height

## Slide 5: Volymgods

## Slide 6: Godsvolym
Flakmeter gods - loadingmeter
    Gods som kräver golvyta
    Gods som inte kan staplas
    Gods som inte har standardmått
    Varuägaren betalar för hela lastutrymmet
      Även ”luftutrymmet”
    Längdmeter på flaket med lastutrymmets fulla bredd och höjd
Notes: Flat meter goods – loading meter
Goods that require floor space
Goods that cannot be stacked
Goods that do not have standard dimensions
The cargo owner pays for the entire cargo area
  Even the "airspace“
Length meters of the flatbed with the full width and height of the cargo space

## Slide 7: Flakmetergods

## Slide 8: Pallplats
Kunden betalar för
  Golvytan för pallen 1,20 x 0,8
  Hela utrymmet från golv till tak
  1 ppl = 0,4 flm (1,20 x 0,8/2,4)
Notes: The customer pays for
Floor area for the pallet 1.20 x 0.8
The entire space from floor to ceiling
1 ppl = 0.4 flm (1.20 x 0.8/2.4)

## Slide 9: Pallplats

## Slide 10
Pallplats

## Slide 11: Exempel på Volymomräkning till vikt
Fraktvikt – Chargeable weight/Paylable weight
  Den vikt som varuägaren betalar transportkostnad för
Notes: Shipping weight – Chargeable weight / Paylable weight
The weight for which the goods owner pays transport costs

## Slide 12: Fyllnadsgrad
Hur effektivt lastbärarens lastutrymme nyttjas
Kombination av
  Tungt gods med liten volym
  Lätt gods med liten vikt och stor volym
Kunden betalar
  Fraktvikt
  Fyllnadsgrad – Payload factor
Notes: How efficiently the load carrier's cargo space is used
Combination of
  Heavy goods with small volume
  Light goods with low weight and large volume
The customer pays
  Shipping weight
  Degree of Filling - Payload factor

## Slide 13: Fyllnadsgrad
Ex Trailer, inrikestrafik
  Lastvikt (verkligvikt) 26 000kg
  Inre mått: Höjd: 2,7 m Bredd: 2,48 m Längd: 13,6 m
  Lastvolym (luft) 2,7 x 2,48 x 13,6 = 91 cbm
    91 x 280kg = 25 480kg fraktvikt
Notes: Ex Trailer, domestic traffic
Load weight (actual weight) 26,000kg
Internal dimensions: Height: 2.7 m Width: 2.48 m Length: 13.6 m
Cargo volume (air) 2.7 x 2.48 x 13.6 = 91 cbm
  91 x 280kg = 25,480kg shipping weight

## Slide 14: Fyllnadsgrad
13,6 m trailer i inrikestrafik
  33 pll
  0,5 m höga
  20 000kg
Hur mycket volym finns det kvar?
74,2m3
  500krt
  6000kg
  74,2m3
Vilken fyllnadsgrad har trailern?
  20 000kg
  + 74,2 m3( x 280kg = 20 776kg)
  Fyllnadsgraden 40 776kg fraktvikt
Hur mycket verklig vikt har trailer?
  20 000kg + 6000kg = 26000kg
Notes: 13.6 m trailer in domestic traffic, 33 pl, 0.5 m high, 20,000 kg
13.6 / 1.2 = 11
2.48 / 0.8 = 3
33 x 1.2 x 0.8 x 0.5 = 15.84 m3
13.6 x 2.48 x 0.5 = 16.864 m3
91 m3 – 16.8 m3 = 74.2 m3
How much volume is left?
  74.2m3
  500 kroner
  6000kg
What is the degree of filling of the trailer?
  20,000 kg+ 74.2 m3 ( x 280kg = 20,776kg)
  The degree of filling 40,776 kg shipping weight
How much real weight does the trailer have?
  20,000kg + 6,000kg = 26,000kg

## Slide 15: Volymberäkning och fyllnadsgrad
33 pall 20 000kg

## Slide 16: Volymberäkning och fyllnadsgrad
500 krt 6000kg 74,20 m3

## Slide 17: Volymberäkning och fyllnadsgrad
20 000kg / 26 000kg = 76,9 % fyllnadsgrad
Lastens andel procentuellt av lastbärarens totala kapacitet i vikt
33 pall 20 000kg
Notes: 20,000kg / 26,000kg = 76.9% degree of filling
The share of the load as a percentage of the load carrier's total capacity by weight

## Slide 18: Volymberäkning och fyllnadsgrad
500 krt 6000kg 74,20 m3
74,20 / 91 = 81% fyllnadsgrad
Lastens andel procentuellt av lastbärarens totala kapacitet i volym
Notes: 74.20 / 91 = 81% degree of filling
The share of the load as a percentage of the load carrier's total capacity in volume

## Slide 19: Volymberäkning och fyllnadsgrad
76,9 + 81 = 157,9 % fyllnadsgrad
Notes: 76.9 +81 = 157.9 % degree of filling

## Slide 20: Fyllnadsgrad
Vägtransporter i Europa
Trailer
  Yttre mått Höjd: 4,0-4,2 m Bredd: 2,55 m Längd: 13,9 Inre mått:
  Höjd: 2,7
  Bredd: 2,48 m
  Längd: 13,6 m
  Lastförmåga cbm: 91
  Tillåten vikt i Europa
  24 000kg
Notes: Road transport in Europe
Trailer
External dimensions: Height: 4.0-4.2 m, Width: 2.55 m, Length: 13.9
Internal dimensions: Height: 2.7m Width: 2.48 m, Length: 13.6 m
Load capacity cbm: 91
Permissible weight in Europe: 24,000 kg

## Slide 21: Fyllnadsgrad
13,6 m trailer i Europa trafik
  33 pll
  0,5 m höga
  20 000kg
Vilken fyllnadsgrad har lastbäraren?
Lastens vikt 20 000kg / Lastbärarens lastkapacitet 24 000kg =
83% fyllnadsgrad
33 pall 20 000kg
Notes: 13.6 m trailer in European traffic: 33 pl, 0.5 m high, 20,000 kg
What degree of filling does the cargo carrier have?
Weight of the load 20,000kg / Load capacity of the load carrier 24,000kg =
83% degree of filling

## Slide 22: Fyllnadsgrad
Hur mycket volym finns det kvar i lastbäraren?
13,6 x 2,48 x 2,2 = 74,2 m3
  500krt
  4000kg
  74,2 m3
500 krt 4000kg 74,20 m3
Lastens volym 74,2 / lastbärarens volymkapacitet 91 =
Fyllnadsgrad 81,5%
Notes: How much volume is left in the cargo carrier?
13.6 x 2.48 x 2.2 = 74.2 m3
500 kroner
4000kg
74.2 m3
Volume of the load 74.2 / volume capacity of the load carrier 91 =
Degree of filling 81.5%

## Slide 23: Fyllnadsgrad
Om godset kombineras
  20 000kg
  + 74,2 m3( x 333kg = 24 708kg)
  44 708kg fraktvikt
Hur mycket verklig vikt har trailer?
  20 000kg + 4000kg = 24000kg
164% fyllnadsgrad
Notes: If the goods are combined
20,000 kg + 74.2 m3 ( x 333kg = 24,708kg)
44,708kg shipping weight
How much real weight does the trailer have?
20,000kg + 4,000kg = 24,000kg

## Slide 24: Fyllnadsgrad
Ekonomi
  Varuägaren
    Betalar för 83% respektive 81,5%
  Transportören kan ta ”dubbelt betalt”
Miljö
  Ett fordon mindre
Transportören
  Involverar båda varuägarna
  Kan sätta ett lägre pris
    Om varuägarna är villiga att kombinera
Notes: Economy
The goods owner
  Paying for 83% and 81.5% respectively
The carrier can charge "double payment"
Environment
One less vehicle
The carrier
Involves both commodity owners
Can set a lower price
  If the commodity owners are willing to combine

## Slide 25: Hållbar last-och ruttplanering
Logistikföretaget/Speditören
  Bokningar
  Hur stor plats tar godset?
    Cbm, flm ppl?
  Vilka bokningar ska kombineras?
    Lastning
    Geografisk rutt
    Lossning
    Geografisk rutt
Notes: The logistics company/forwarder
Reservations
How much space does the goods take up?
  Cbm, flm, ppl?
Which bookings should be combined?
  Loading
  Geographic route
  Unloading
  Geographic route